## Slide 1
Prévoir la consommation électrique pour favoriser une distribution énergétique optimale.
Eloi Kling - Téodore Autuly
1

## Slide 2
Problématiques
Comment prévoir efficacement la consommation électrique à venir ?
Quels modèles de Machine Learning sont judicieux pour cette étude ?
Comment fonctionnent-ils ?
Quels sont les paramètres prédominants affectant les données ?
2

## Slide 3
Contexte
Besoin d'optimiser la production et la distribution d'électricité.
Toute électricité produite en excès est soit stockée, soit perdue.
Stockage de l'énergie inefficace et source de nombreuses pertes.
Il faut produire en fonction de la demande.
3

## Slide 4
Contexte
4

## Slide 5
Base de données Consommation électrique aux Etats-Unis
12 ans de données : 31 décembre 2004 au 2 janvier 2018
Fréquence: heure par heure
2 colonnes
121 273 lignes
5

## Slide 6
6
Base de données Affichage des données

## Slide 7
Base de données Affichage des données
7

## Slide 8
Partage des données : Train / Test
80% Entraînement du modèle
20% Test du modèle
8

## Slide 9
Erreur / évaluation des modèles
RMSE : Root Mean Squared Error
9

## Slide 10
Modèle statistique Consommation par jour
RMSE : 45 819 MW
En moyenne aux Etats Unis, consommation d’un ménage : 10,8 MWh
15 273 000 ménages sont privés d’électricité
10

## Slide 11
Modèle statistique Consommation par jour
11

## Slide 12
Modèle de Machine learning Modèle Polynomial
12

## Slide 13
Modèle de Machine Learning Modèle Polynomial de degré 5
RMSE: 43 975 MW
On passe à 14 658 333 ménages
13

## Slide 14
Modèle de Machine Learning Modèle Polynomial de degré 6
Sur-apprentissage : à un degré supplémentaire l'algorithme apprend par cœur les données sur lequelles il s’est entraîné
RMSE : 44 714 MW
14

## Slide 15
Modèle de boosting de gradient (extrême) Paramètres supplémentaires
L'heure
Le jour
La semaine
Le mois
L'année
15
Création de nouveaux paramètres corrélés à la consommation électrique :

## Slide 16
Modèle de boosting de gradient (extrême) Point Théorique : Apprentissage d’ensemble
16

## Slide 17
Modèle de boosting de gradient (extrême) Point Théorique : Boosting
17

## Slide 18
Modèle de boosting de gradient (extrême) Point Théorique : Boosting de gradient
18

## Slide 19
19

## Slide 20
Modèle de boosting de gradient (extrême) Conditions d'arrêt de l'algorithme.
L'algorithme fait diminuer la RMSE sur le set d'entraînement.
Parallèlement, le modèle devient de plus en plus précis sur le set de test.
Arrêt de l'algorithme quand la RMSE sur le set de test augmente.
Prévient le phénomène d'overfitting.
20

## Slide 21
Modèle de boosting de gradient (extrême) Paramètres dominants
21

## Slide 22
Modèle de boosting de gradient (extrême) Affichage des prédictions sur le set de test uniquement
22

## Slide 23
23
Modèle de boosting de gradient (extrême) Affichage de 100 données prédites

## Slide 24
Modèle de boosting de gradient (extrême) Commentaires
Meilleur modèle prédictif :
Meilleur rapport Vitesse d'exécution / Précision des prédictions
Meilleure RMSE : 1616.5 MW
Limite du modèle prédictif :
Précision des prédictions point par point
24

## Slide 25
13 ans de données : 1 Janvier 2005 au 31 Juillet 2018
Fréquence: heure par heure
3 colonnes
119 020 lignes
25
Modèle XGBoost avec température Nouveau choix de base de données

## Slide 26
Modèle XGBoost avec température Comparaison de l’importance des paramètres
26

## Slide 27
Modèle XGBoost avec température Comparaison des prédictions sur le set de test uniquement
27

## Slide 28
Modèle XGBoost avec température Comparaison sur 100 données prédites
28

## Slide 29
Modèle XGBoost avec température Commentaires
Avantages de l’ajout de la température :
Erreur divisée par 3 passant de 5040 MW à 1695 MW
Plus l’erreur est faible, plus il est difficile de la diminuer
Prédiction précise des pics
29

## Slide 30
Prochaine étape
prévoir les événements particuliers ( sport, ville)
30

## Slide 31
Sources
La fabrique de l’industrie: couvrir nos besoins énergétiques
https://kobia.fr/regression-metrics-quelle-metrique-choisir/